## Slide 1
BIERv6 via IS-IS
draft-xie-bier-ipv6-isis-extension-00
Presenter: Jingrong Xie
IETF105 2019-07-24 Montreal
Notes: 26/7/28
<number>

## Slide 2: Function Specific IPv6 Addr: End.BIER
Configure example
  # Config a BIER specific IPv6 address with 128-bit mask on loopback0.
  interface loopback0
  ipv6 address 2019::AB37 128 End.BIER
  # Config the BIER-specific IPv6 address on loopback0 as BFR Prefix.
  bier sub-domain 6 ipv6-underlay
  bfr-prefix interface loopback0

## Slide 3: IS-IS TLV 236/237
TLV 236/237 (IPv6 Prefix)
BIER Sub-TLV (type 32)
Encaps sub-sub-TLV (type TBD): BSL X
Encaps sub-sub-TLV (type TBD): BSL Y
Function Sub-TLV (type TBD)
The only one Function End.BIER
Prefix Attrs Flag Sub-TLV (type 4)

## Slide 4
Thank You
Thank you !
Request for
Comments/questions/discussions
Notes: 26/7/28
<number>